犬白介素18(IL-18)ELISA试剂盒

产品类型： ELISA Kit

产品名称： 犬白介素18（IL-18）ELISA Kit

英文名称： Dog Interleukin 18,IL-18 ELISA KIT

别名： IGIF, IL-18, IL-1g, IL1F4, MGC12320, IL-1 gamma|interferon-gamma-inducing factor|interleukin 18|interleukin-1 gamma|interleukin-1

规格： 96T

种属： Dog

待测物名称： interleukin 18 （interferon-gamma-inducing factor）

缩写： IL18

样本类型： serum, plasma, cell culture supernates and tissue homogenates

检测范围： 12.5 pg/ml-800 pg/ml

灵敏度： 3.12 pg/ml

反应时间： 1-5h

所需样本体积： 50-100ul

检测波长： 450 nm

犬白介素18(IL-18)ELISA试剂盒简介:

这种蛋白是一种促炎细胞因子。该细胞因子可诱导T细胞产生IFN-γ。这种细胞因子与IL 12的结合已被证明能抑制IL4依赖的IgE和IgG 1的产生，并促进B细胞的IgG2a的产生。IL-18结合蛋白(IL18bp)能与这种细胞因子特异性地相互作用，从而对其生物活性产生负性调节

标准曲线：

这些标准曲线仅供参考。每一组被测样品都应生成一条标准曲线。

皮克/毫升	OD1	OD2	平均	改正

800	2.675	2.552	2.614	2.439

400	2.065	2.076	2.071	1.896

200	1.372	1.424	1.398	1.223

100	0.726	0.739	0.733	0.558

50	0.471	0.504	0.488	0.313

25	0.380	0.359	0.370	0.195

12.5	0.271	0.259	0.265	0.090

0	0.173	0.177	0.175

精密度：

批内精密度(测定中的精密度)：CV%<8%

三个已知浓度的样品在一个平板上测试了20次。

批间精密度(测定间精密度)：CV%<10%

对3个已知浓度的样品进行了20次测定，并对其进行了评价。

线性度：

为了评价该方法的线性度，在不同的基质中加入高浓度的狗白细胞介素-18(IL-18)，用样品稀释剂稀释，得到在测定的动态范围内的样品。

样本	血清(n=4)

1:1	平均百分比	104

范围%	100-109

1:2	平均百分比	97

范围%	91-105

1:4	平均百分比	90

范围%	85-94

1:8	平均百分比	93

范围%	86-98

回收率：

在不同基质的检测范围内，对犬IL-18的恢复水平进行了评价。样品按样品制备部分的指示在化验前稀释。

样本类型	平均回收率	范围

血清(n=5)	95	89-99

EDTA等离子体(n=4)	87	80-91

实验原理

用纯化的抗体包被微孔板，制成固相载体，往包被抗白介素18(IL-18)抗体的微孔中依次加入标本或标准品、生物素化的白介素18(IL-18)抗体、HRP标记的亲和素，经过彻底洗涤后用底物TMB显色。TMB在过氧化物酶的催化下转化成蓝色，并在酸的作用下转化成最终的黄色。颜色的深浅和样品中的白介素18(IL-18)呈正相关。用酶标仪在450nm波长下测定吸光度（OD值），计算样品浓度。

试剂盒组成及试剂配制

1. 酶联板（Assay plate ）：一块（96孔）。

2. 标准品（Standard）：2瓶（冻干品）。

3. 样品稀释液（Sample Diluent）：1×20ml/瓶。

4. 生物素标记抗体稀释液（Biotin-antibody Diluent）：1×10ml/瓶。

5. 辣根过氧化物酶标记亲和素稀释液 （HRP-avidin Diluent）：1×10ml/瓶。

6. 生物素标记抗体（Biotin-antibody）：1×120μl/瓶（1：100）

7. 辣根过氧化物酶标记亲和素（HRP-avidin）：1×120μl/瓶（1：100）

8. 底物溶液（TMB Substrate）：1×10ml/瓶。

9. 浓洗涤液（Wash Buffer）：1×20ml/瓶，使用时每瓶用蒸馏水稀释25倍。

10. 终止液（Stop Solution）：1×10ml/瓶（2N H2SO4）。

操作洗板方法：

1.手工洗板方法：吸去（不可触及板壁）或甩掉酶标板内的液体；在实验台上铺垫几层吸水纸，酶标板朝下用力拍几次；将推荐的洗涤缓冲液至少0.4ml注入孔内，浸泡1-2分钟，根据需要，重复此过程数次。

2.自动洗板：如果有自动洗板机，应在熟练使用后再用到正式实验过程中。

说明

1.在储存及孵育过程中避免将试剂暴露在强光中。所有试剂瓶盖须盖紧以防止蒸发和污染，试剂避免受到微生物的污染，因为蛋白水解酶的干扰将导致出现错误的结果。

2.浓洗涤液会有盐析出，稀释时可在水浴中加温助溶。

3.刚开启的酶标板孔中可能会有少许水样物质，此为正常现象，不会对实验结果造成任何影响。

4.所有的样品都应管理好，按照规定的程序处理样品和检测装置。

5.有效期：6个月。

6.本操作说明适用于48T试剂盒，但48T试剂盒所有试剂减半。

7.电子版说明书仅供参考，实际操作请按照随产品发送的印刷版说明书；中英文说明书可能会有不一致的地方，以英文说明书为准。